## Slide 1
X-ray 이물 탐지와
조건별 오류 분석 기반 재검사 설계
1
제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회
검토본 2026.10.05
전체 사진 이중 검사와 재검증 반영
Notes: 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회. 팀명 미정. 실제 사진 출처: docs/examples/002_20200622_203053(2).png. 학습용 처리 사진이며 실제 공장 적용 결과를 뜻하지 않는다.

## Slide 2
분석 대상과 데이터 구성
2
자료 | 사진 수 | 뜻
원본 데이터셋 | 2,532 | 중복을 제외한 고유 사진
라벨 제공 데이터셋 | 500 | 공식 TXT가 있는 사진
미라벨 데이터셋 | 2,032 | TXT 없음. 정상이라는 뜻은 아님
라벨은 500장이고, 대부분 작은 이물을 포함한 시험편 사진입니다.
추가 학습 자료의 효과와 조건별 오류를 확인하고 재검사 구조를 비교했습니다.
Notes: 출처: data/xray_v2/manifest.csv, 원본 데이터 감사 결과, docs/19_데이터전처리_정리본.md 0~2절. 공식 TXT 이물 수 1147. 원본 BMP 파일은 2809개이며 중복 제외 사진은2532장.

## Slide 3
EDA와 전처리 선택 근거
중복 사본 277개를 확인해 고유 사진 2,532장을 구분했습니다.
작은 박스가 많아 색 네모의 테두리 픽셀만 제거했습니다.
연속 촬영 구조를 확인해 촬영 묶음을 유지하며 분할했습니다.
시험편 중심 자료입니다. 실제 정상 제품 평가 자료는 없습니다.
3
Notes: 출처: reports/eda_review_20261004/summary.json, historical_comparison.json, docs/19 2.1~2.3절. 초기점검과 시제품 뒤9/28~29상세EDA,9/30현재전처리적용.10/4동일실행기재확인. 원본2809/고유2532/사본277, 라벨500/박스1147, 긴변중앙값11픽셀. 그림은 프로젝트의 실제 통계를 그린 원본 자료이며 실험 시점과 후속 오류 분석을 구분한다.

## Slide 4
색 네모만 제거하고 이물의 모습을 남김
4
팔레트 244~255 픽셀만 선택하고 주변 영상으로 메웠습니다.
선 아래의 원래 밝기는 추정값입니다. 공식 TXT는 별도로 보존했습니다.
Notes: 출처: scripts/xray_prepare_v2.py mask_palette, docs/figures/19_색표시와_정답의_차이.png. 실제 학습 사진의 처리 전후. 파랑은 TXT 설명선으로 모델 입력에 없음.

## Slide 5
TXT 한 줄은 이물 하나의 위치
5
종류 번호 0은 이물을 뜻합니다. 좌표는 사진 크기에 대한 비율입니다.
Notes: 출처: docs/examples/002_20200622_203053(2).txt, 해당 PNG, docs/figures/19_TXT라벨_사진과_좌표.png. 공식 TXT 사본이며 3개의 정답이 있다.

## Slide 6
연속 사진은 같은 촬영 묶음에 배정
6
기본 학습 296장 검증 107장 테스트 97장
비슷한 연속 사진이 학습과 평가에 함께 들어가는 것을 줄였습니다.
Notes: 출처: data/xray_v2/split.csv 및 manifest.csv. 같은 호기에서60초 이내 연속 촬영. 목표60:20:20. 호기와 시험편 구성 고려. 라벨누락 의심 묶음 학습고정. 분할 MD5 8e58184ae24dfd1b48da2e9dfd88fedc.

## Slide 7
사진 전체 변형과 이물 합성 및 제거
7
증강은 기본 학습 데이터셋에서만 만들었습니다. 검증·테스트에는 추가하지 않았습니다.
Notes: 출처: scripts/xray_prepare_roadmap.py, xray_refine_removal.py, docs/figures/19_실행한_전처리_사진예시.png. 실제 생성된 학습 사진. 변환 TXT는 설명선으로 표현했으며 입력 이미지에는 포함하지 않는다.

## Slide 8
전체 혼합 학습 자료 2,453장
8
학습 자료 | 사진 수
기본 학습 | 296
자르기와 전체 회전 | 885
이물 전부·일부 제거 | 175
막대 밖 이물 합성 | 295
자동 채택 의사 라벨 | 802
합계 | 2,453
추가 후보 1,900장 중
네 예측의 합의와 영상 검사를
통과한 802장만 사용했습니다.
합성·의사 라벨은 자료 부족을
보완하는 가설입니다.
효과는 다음 비교에서 확인합니다.
Notes: 합성의 참고: Kim et al., Real-Time Anomaly Detection in Packaged Food X-Ray Images Using Supervised Learning, 2021, https://doi.org/10.32604/cmc.2021.014642. 의사 라벨 품질 개념: Xu et al., Soft Teacher, ICCV 2021, https://arxiv.org/abs/2106.09018. 본 연구는 Soft Teacher 전체 알고리즘 구현이 아니다. 효과 수치는 자체 ablation_results.json으로 평가.

## Slide 9
전처리 효과는 조건별로 달랐습니다
별도 학습 조건 | 사진 수 | 검증 F1 | FP | FN
기본 | 296 | 0.9567 | 10 | 11
자르기·회전 | 1181 | 0.9918 | 2 | 2
이물 전부 제거 추가 | 378 | 0.9547 | 11 | 11
이물 일부 제거 추가 | 389 | 0.9671 | 8 | 8
자르기·회전·제거 | 1356 | 0.9877 | 3 | 3
막대 밖 합성 추가 | 591 | 0.9773 | 5 | 6
의사 라벨 추가 | 1098 | 0.9877 | 3 | 3
자르기·회전·의사 라벨 | 1983 | 0.9794 | 5 | 5
YOLOv8n · batch 8 · seed 0 · 740회 업데이트 · 검증 107장
각 행은 별도 학습입니다. 자료가 많으면 사진당 반복 학습은 적습니다.
단일 seed의 단기 비교입니다. 전체 혼합 2,453장이 최적이라는 증명은 아닙니다.
9
Notes: 자체 근거: reports/roadmap_20261002/ablation_results.json, ablation_completion_check.json. IoU0.5, 검증 이물243개, 각 조건별 검증 최고F1 탐지임계값. 동일 실제optimizer740update 및학습률일정. 모든조건20epoch아님. 합성참고Kim2021, 의사라벨품질참고Xu2021. 개별처리효과와2453혼합20epoch최종모델비교를구분.

## Slide 10
구조가 다른 네 모델의 비교 목적
10
모델 | 구조 | 비교 목적
YOLOv8n | CNN 한 단계 탐지 | 가벼운 비교 기준
Faster R-CNN ResNet50-FPN v2 | CNN 두 단계 탐지 | 후보 영역을 찾아 다시 판단
RF-DETR-S | Vision Transformer | 영역 사이의 관계를 이용
D-FINE-S | CNN과 Transformer | 박스 경계를 단계적으로 보정
기본 학습 정답 박스의 긴 변 중앙값은 11픽셀입니다.
작은 이물의 위치를 맞추는 능력과 처리 시간을 함께 비교합니다.
Notes: 출처: Ultralytics https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/ ; Ren etal https://arxiv.org/abs/1506.01497 ; torchvision https://docs.pytorch.org/vision/0.23/models/generated/torchvision.models.detection.fasterrcnn_resnet50_fpn_v2.html ; RF-DETR https://github.com/roboflow/rf-detr ; D-FINE https://github.com/Peterande/D-FINE . D-FINE의 성능 향상은 가설이며 검증 중.

## Slide 11
탐지 점수와 박스 겹침은 다른 기준
11
탐지 임계값
점수가 기준 이상인
예측 박스를 채택합니다.
IoU 0.5
정답과 충분히 겹쳐야
탐지 성공으로 셉니다.
Notes: 출처: scripts/xray_eval.py, docs/figures/19_IoU와_중복예측_설명.png. 이 그림은 개념 설명이며 실제 예측사진이 아니다. 주지표 IoU>=.5 F1.

## Slide 12
모든 epoch를 같은 검증 기준으로 비교
12
1. 같은 학습 2,453장과 검증 107장을 사용했습니다.
2. 매 epoch 저장본을 공통 채점기로 평가했습니다.
3. 검증 F1로 저장본을 고르고 탐지 임계값을 고정했습니다.
4. 고정한 모델과 임계값으로 테스트 결과를 확인했습니다.
20epoch 예산, 해상도 512, seed 0. 동점은 재현율·AP@0.75·이른 epoch 순서로 처리합니다.
Notes: 2026-10-04 보완: 공통 4모델 20epoch 학습과 테스트 완료. 위치 기준 FN과 표시 없는 이물 사진을 구분. 현장 작업자는 공장 품질 담당자를 뜻한다. 재검사는 의심 제품을 다시 확인하는 운영 제안이다. 실제 출하나 생산성 효과는 측정하지 않음. 근거: docs/19 9.9절, docs/20 18절, reports/common_epoch_20261004/evaluation/.

## Slide 13
공통 검증에서 선택한 네 모델의 결과
13
선택 epoch는 YOLO 20, Faster 17, RF-DETR 8, D-FINE 11입니다.
모델과 탐지 임계값을 검증에서 고정한 뒤 테스트했습니다.
IoU 0.5 기준. D-FINE 검증 F1: 선택 당시 CUDA 0.9856, 후속 MPS 0.9835. 정상 제품의 오경보율은 미검증입니다.
모델 | 검증 F1 | 테스트 F1 | 테스트 TP / FP / FN
YOLOv8n | 0.9856 | 0.9889 | 222 / 2 / 3
Faster R-CNN | 0.9918 | 0.9867 | 222 / 3 / 3
RF-DETR-S | 0.9918 | 0.9800 | 220 / 4 / 5
D-FINE-S | 0.9856 | 0.9756 | 220 / 6 / 5
Notes: 출처: reports/common_epoch_20261004/evaluation/comparison.csv. 학습2453장, 검증107장243개, 테스트97장225개. 선택epoch 20/17/8/11. 검증에서 임계값 고정. 기존 테스트 열람 이력 있음. 모든 테스트 MPS. D-FINE CUDA→MPS 검증에서 경계 점수 한 개의 판정 차이가 있었고 임계값은 유지했다. 최종 모델 미확정.

## Slide 14
이물을 찾은 표시와 박스 위치 채점
14
네 모델 모두 검은 점을 표시했지만 IoU는 0.5 미만입니다.
위치 기준 FN과 이물을 전혀 표시하지 못한 경우를 구분합니다.
모델별 FN 총 16건 중 14건이 근처 박스 사례입니다. 서로 다른 이물은 9개입니다.
Notes: 실제 테스트 사진 002_20200623_203040(4)의 가운데 이물. 공식 TXT9×5픽셀. IoU .469/.462/.472/.397. 9개의 실제 위치 오류 사진 시각 검토, 모델별FN14건에서TXT중심포함. 실제 픽셀 윤곽 정답은 없음. 원래 채점 보존. docs/19 9.8~9.9절.

## Slide 15
조건별 미탐과 표본 수
테스트 조건 | YOLOv8n | Faster R-CNN | RF-DETR-S | D-FINE-S
작은 박스 ≤10px | 2 / 71 | 1 / 71 | 3 / 71 | 2 / 71
큰 박스 >13px | 0 / 40 | 1 / 40 | 1 / 40 | 0 / 40
낮은 대비 ≤42.5 | 1 / 59 | 1 / 59 | 1 / 59 | 2 / 59
높은 대비 >57 | 0 / 54 | 0 / 54 | 1 / 54 | 0 / 54
경계 근접 ≤45.84px | 0 / 65 | 1 / 65 | 2 / 65 | 0 / 65
경계 안쪽 >60.17px | 1 / 41 | 1 / 41 | 0 / 41 | 2 / 41
셀은 FN 수 / 조건에 해당하는 이물 수입니다. 구간은 학습 자료에서 정했습니다.
작은 박스에서 오류가 관찰됐지만, 모든 모델이 경계에서 더 약하지는 않았습니다.
IoU 0.5 위치 FN입니다. 대비·경계는 영상 대리 지표이며 조건은 서로 겹칩니다.
조건별 검출 성능 분석 참고: Andriiashen 등, 2024. 인과관계나 현장 안전성의 증명은 아닙니다.
15
Notes: docs/evidence/common_epoch_20261004/diagnostics/conditions.csv. test97장225이물. 크기는TXT긴변, 대비는21x21median-5x5min, 경계는근사제품마스크내부거리로막대경계와다름. q25/q75학습고정. 관련연구https://doi.org/10.1007/s10921-024-01091-8. POD곡선을검증한실험아님. 촬영묶음내상관과소표본으로탐색적연관에한정.

## Slide 16
AI 보조 시각 평가
모델 | TP / FP / FN | AI 보조 F1
YOLOv8n | 224 / 0 / 1 | 0.9978
Faster R-CNN | 225 / 0 / 0 | 1.0000
RF-DETR-S | 224 / 0 / 1 | 0.9978
D-FINE-S | 225 / 1 / 0 | 0.9978
테스트 97장·공식 이물 225개에서 검은 중심 표시와 중복을 확인했습니다.
단일 AI 검토의 탐색적 결과입니다. 전문가 일치도와 평가자 오류율은 미검증입니다.
공식 IoU 결과를 보존하며 공장 무결점 성능으로 해석하지 않습니다.
16
Notes: 출처: reports/common_epoch_20261004/evaluation/visual_review/results.json, policy.json, decisions.json. 검증12장사전점검후이미본테스트97장225이물899예측전체검토. 단일AI가이전결과를알고있어독립블라인드아님. 공신력검증과전문가일치도없음. 검은중심포함을판정했고픽셀윤곽정답아님. AP없음. 공식IoU와모델임계값보존.

## Slide 17
사진에 표시가 없는 경우와 현장 재검사
17
판정 | 처리 원칙
REJECT | 이물 의심이 큰 제품을 분리
RE-INSPECTION | 애매한 점수·입력 문제·무검출은 재검사 또는 보류
PASS | 대표 정상·이상 제품 검증 후 도입. 현재 비활성
표시 없는 이물 사진: YOLO·RF-DETR 각 1장, Faster·D-FINE 각 0장.
실제 제품 출하 시험은 아니며, 정상 제품 오경보율은 미검증입니다.
Notes: 2026-10-04 보완: 공통 4모델 20epoch 학습과 테스트 완료. 위치 기준 FN과 표시 없는 이물 사진을 구분. 현장 작업자는 공장 품질 담당자를 뜻한다. 재검사는 의심 제품을 다시 확인하는 운영 제안이다. 실제 출하나 생산성 효과는 측정하지 않음. 근거: docs/19 9.9절, docs/20 18절, reports/common_epoch_20261004/evaluation/.

## Slide 18
식품 공장의 AI 보조검사 적용안
18
촬영 사진과 제품 식별자·시각·호기를 연결합니다.
현장 PC가 의심 위치와 점수를 계산하여 작업자에게 보여 줍니다.
작업자는 의심 제품을 분리하고 재검사 결과를 기록합니다.
검증 후 설비 제어기와 연결하고 실제 분리 여부를 확인합니다.
초기에는 기존 검사와 병행합니다. AI가 기존 경보를 취소하거나 출하를 승인하지 않습니다.
Notes: 산업 설계 참고: METTLER TOLEDO X-ray Inspection Guidance 5.3,6.3,17~21 https://www.mt.com/nz/en/home/library/know-how/product-inspection/PI-Guides/xray-inspection-guide/x-ray-inspection-wiki.html . 제품 분리 확인과 검사 기록의 산업 사례를 참고. 이 AI 적용안은 프로젝트 제안이며 실제 도입 성과가 아니다.

## Slide 19
선택 검사에서 전체 사진 검사로 바꾼 근거
초기 방식은 원래·반전 예측이 같은 사진의 추가 검사를 생략했습니다.
그중 공통 위치 FN이 남아, 현재는 두 모델이 모든 사진을 각각 검사합니다.
측정 항목 | 검증 107장, 맥북 MPS, 3회 반복
두 번째 모델 실행 | 회당 8장
모델 간 의견 충돌 | 회당 1장, 두 결과를 보존하고 재검사
평균 / P95 지연 | 19.03 / 43.56 ms
실행 오류 / 시간 초과 | 321회 검사에서 0회 / 0회
표는 초기 선택 검사의 시간 기록입니다. 현재 전체 사진 검사와 구분합니다.
반전 결과의 일치는 정답 보장이 아니며, 촬영·설비·대기 시간은 제외한 측정입니다.
19
Notes: 출처: reports/common_epoch_20261004/evaluation/cascade_live/{policy,execution,summary}.json. 실제 두 모델 상주 조건부 추론, 검증107장3반복. 원본/반전예측은정답없이IoU0.5일대일비교. 99첫탐지/7두모델대응/1충돌. 기본FP4FN3, 예측교체대조FP2FN2,F1.9917695. 운영정책은보류이므로대조F1을운영F1로부르지않음. 개발deadline1초는호출반환후검사하며hardwatchdog아님. 메모리는MPS스냅샷이므로진정peak아님.

## Slide 20
판단 충돌과 추가 학습 결정
추가 박스의 실제 이물 여부는 불명확합니다. 두 결과를 보존하고 재검사합니다.
초기 검토 10장·공식 이물 28개에서 중심 표시 누락은 확인되지 않았습니다.
이후 확대·분할 입력 적응을 각각 3epoch 시험했습니다. 뒤에서 결과를 비교합니다.
이물 한 곳 주변의 박스만 표시한 예시입니다. 전체 검증·정상 제품 평가 결과는 아닙니다.
20
Notes: 출처: cascade_live/visual_scope.json, visual/cases.json, visual_review.json. 모든routed사진과모든baselineIoU FP/FN사진10장28공식표적국소검토. L002YOLO extra box는흐린무늬여서실물이물여부불명확, 정상라벨로바꾸지않음. 검증전체시각F1산출안함. NoScope https://arxiv.org/abs/1703.02529 ; OHEM https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2016/html/Shrivastava_Training_Region-Based_Object_CVPR_2016_paper.html ; SAHI https://arxiv.org/abs/2202.06934 ; 다중전문가 https://proceedings.mlr.press/v206/verma23a.html . 전문화시일반+어려운학습사진혼합,촬영묶음독립검증,검증테스트학습사용금지.

## Slide 21
최신 모델도 같은 조건으로 비교했습니다
모델 | 검증 F1 | 검증 FP / FN | 테스트 F1
YOLOv8n | 0.9856 | 4 / 3 | 0.9889
YOLO11n | 0.9877 | 3 / 3 | 0.9643
YOLO26n | 0.9877 | 3 / 3 | 0.9733
학습 2453장 · 20epoch · batch 8 · 512픽셀 · AdamW · seed 0
검증의 작은 차이는 안정적인 우월성을 입증하지 못했습니다.
테스트에서 최신 모델의 성능 향상은 확인되지 않았습니다.
검증에서 저장본·임계값을 고정했습니다. 이미 본 테스트이며 새 독립 시험은 아닙니다.
YOLO26은 end2end=false 경로입니다. 각 모델의 최적 기본 학습법 비교는 아닙니다.
21
Notes: 출처: design_review_20261004/latest_validation_comparison.json, latest_test_descriptive.json, proposal_frozen.json. YOLO11 선택epoch5 threshold.48035392, YOLO26 epoch13 threshold.6521711. 24촬영묶음 pairedbootstrap2000seed0의95%범위는차이0포함. https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/ ; https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/ ; https://arxiv.org/abs/2606.03748 .

## Slide 22
추가 모델은 공통 오류로 비교했습니다
YOLOv8n의 추가 모델 | 두 모델의 공통 위치 FN | 추가 모델 자체 FP / FN
Faster R-CNN | 0 | 2 / 2
RF-DETR-S | 1 | 2 / 2
D-FINE-S | 0 | 4 / 4
개발 선택: YOLOv8n + RF-DETR-S 전체 사진 검사
전체 사진 107장 × 3회: 평균 36.55ms, P95 44.49ms
RF 단독 38.29ms, Faster 1396.65ms. 개별 성능과 속도를 함께 고려했습니다.
공통 FN은 정답으로 사후 계산한 위치 오류입니다. RF의 공통 FN 1개가 남았습니다.
단일 모델과 통합 실행은 측정 시점·범위가 다릅니다. 공장 성능은 미검증입니다.
22
Notes: 출처: docs/evidence/approved_pair_20261005/evidence.json, live_summary.json; common_epoch_20261004/diagnostics/benchmark_mps.json. YOLO+RF mean36.5533873676 P9544.4887090016, 검증107장x3. 단일RF38.286196ms Faster1396.653765ms는별도실행. 상주상태 PNG읽기·추론·비교시간, 설비제외. RF는YOLOFN3개중2개보완, 공통IoUFN1개. 자동출하성능아님.

## Slide 23
두 모델의 보완 오류와 공통 오류
평가 자료 | 이물 | YOLO FN | RF FN | RF가 보완 | YOLO가 보완 | 공통 FN
검증 | 243 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
테스트 | 225 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2
검증에서 RF-DETR-S는 YOLO의 FN 3개 중 2개를 보완했습니다.
테스트에서는 1개를 보완했지만, 두 모델의 공통 FN 2개가 남았습니다.
두 번째 모델은 첫 결과와 관계없이 전체 사진을 봅니다.
같은 자료로 학습하므로 두 모델의 오류가 통계적으로 독립인 것은 아닙니다.
정답을 보고 계산한 IoU 0.5 사후 진단입니다. 결합 시스템의 F1이나 실제 출하 미탐률이 아닙니다.
23
Notes: docs/evidence/fullframe_policy_20261005/audit.json. valfirstFN3 secondFN2 covered2/1shared1. testfirstFN3secondFN5covered1/3shared2. 고정탐지임계값. 테스트열람이력있음. 사진단위경고와이물단위IoUFN구분.

## Slide 24
같은 전체 사진을 두 모델이 각각 검사합니다
입력 | 색 네모를 제거한 전체 사진
모델 | YOLOv8n
사진 전체 검사
모델 | RF-DETR-S
사진 전체 검사
프로그램 | 두 예측과 경고 보존
후보·불일치·검사 오류
제품 보류 → 담당자 확인
두 모델 모두 무후보
기존 검사 유지 · AI 자동 통과 없음
담당자는 원래 사진과 두 모델 표시를 확인합니다. 불확실하면 보류 후 재촬영·별도 검사합니다.
24
Notes: 출처: docs/evidence/fullframe_policy_20261005/policy.json. 사용자승인2026-10-05. 도식의분기는 입력의독립성을뜻하며 GPU동시실행속도를측정했다는뜻아님. 대응규칙IoU.5 일대일. 두모델일치는정답보장아님. 처리규칙은시제품, 실제설비연동미구현.

## Slide 25
확대·분할은 개선 실험으로 보존합니다
RF-DETR-S 검사 방식 | 검증 F1 | 이번 기본 방식
전체 사진 · 기존 저장본 | 0.9918 | 채택
후보 확대 · 3epoch 추가 학습 | 0.9448 | 비교 실험
겹침 분할 · 2epoch 저장본 | 0.9918 | 비교 실험
확대·분할은 검증에서 탐지 임계값을 다시 고른 탐색 최고값입니다.
전체 사진 행은 기존 고정 임계값입니다. 새 독립 시험은 아닙니다.
RF-DETR-S만 두 입력 방식으로 각각 3epoch 추가 학습했습니다.
D-FINE-S는 기존 20epoch 저장본을 사용했습니다. 검증의 자연 무후보 경로는 0장입니다.
25
Notes: 출처: docs/evidence/review_roles_20261005/summary.json 및 summary.csv. 후보RF3epochTP231FP15FN12F1.9448;tile2epochTP241FP2FN2F1.9918. 검증107장모두YOLO후보있음. 타일전체강제진단. 최적전문모델성능아님.

## Slide 26
서로 다른 무후보 사진을 다른 모델이 경고했습니다
테스트 97장의 경고 상태 | 사진 수
두 모델 모두 후보 표시 | 95
YOLO 무후보 → RF 후보 표시 | 1
RF 무후보 → YOLO 후보 표시 | 1
두 모델 모두 무후보 | 0
경고 유무와 이물 위치 정확도는 다릅니다.
두 모델 모두 IoU 기준을 충족하지 못한 이물은 225개 중 2개 남았습니다.
기존 저장 예측을 고정 정책으로 재생했습니다. 새 추론·재학습·임계값 조정은 없었습니다.
정상 제품 0장·과거에 본 테스트이므로 현장 정확도 100%라고 주장하지 않습니다.
26
Notes: 출처: docs/evidence/fullframe_policy_20261005/audit.json 및 image_states.csv. 정답IoU채점 xray_eval.py. 상태표는사진단위, IoUFN은이물단위. test 95HOLD_DETECTED_OBJECT,2HOLD_REINSPECTION. 매칭되는두모델예측도공통오류일수있음.

## Slide 27
식품 이물 미탐 위험을 우선한 처리 순서
1
제품 ID와 사진 기록
제품과 검사 결과가 서로 바뀌지 않게 연결합니다.
2
첫 경고 보존과 독립 추가 검사
YOLOv8n과 RF-DETR-S가 후보 유무와 관계없이 전체 사진을 검사합니다.
3
충돌·지연·오류는 제품 보류
첫 경고를 삭제하지 않습니다. 늦은 결과로 보류를 자동 취소하지 않습니다.
4
정상 통과 기준은 현장 검증 후 적용
두 모델의 무검출만으로 정상 출하를 허용하지 않습니다.
제품 추적·경고 보존·지연 상태의 단위 검사 7개를 통과했습니다.
실제 PLC·배출기·정상 제품·GPU 장애 복구 검증은 남아 있습니다.
27
Notes: 근거: scripts/xray_inspection_gate.py, test_xray_inspection_gate.py. 구현은외부시계를받는상태기계이며실제GPU hardwatchdog/PLC아님. 미탐제품률 우선, 정상오경보·보류율·시간초과율함께측정. 실제정상제품0장이므로확률보정/자동PASS미검증. 전체검사처리량은현장대기및GPU병렬수로검토해야함.

## Slide 28
현장 도입 전에 확인할 조건
28
확인할 조건 | 평가 방법
미탐 위험 | 이물 사진에서 표시가 없는 수와 실제 제품 분리 여부
정상 오경보와 재검사 부담 | 대표 정상 제품의 오경보율과 전체 재검사율
시간과 제품 추적 | 촬영부터 조치까지 지연 및 제품 대응 확인
장애 대응 | 사진 누락·시간 초과·통신 및 분리 확인 실패 시험
기대 효과는 재검사 지원과 오류 추적입니다.
생산성 향상이나 미탐 감소는 실제 측정 후 보고합니다.
Notes: 사용자 제공: 현장 검사속도·재검사 가능량 정보 없음. 아래는 프로젝트가 제안하는 검증 계획. 실제 정상제품 평가, 전체라인처리지연과제품분리연결 검증은 아직 하지 않음.

## Slide 29
재현성과 제출 결과의 연결
29
원본·공식 TXT·고정 분할을 보존합니다.
사진·변환 라벨·모델·예측 파일의 확인값을 남깁니다.
완료 epoch의 모델과 학습 상태를 저장하여 중단 후 재개합니다.
제출 ZIP의 파일 해시·여섯 모델 재채점·확정 정책 재생을 확인했습니다.
새 추출 폴더와 기존 Python 환경에서 확인했습니다. 새 환경 재학습·현장 검증·팀 승인은 남아 있습니다.
Notes: 2026-10-04 보완: 공통 4모델 20epoch 학습과 테스트 완료. 위치 기준 FN과 표시 없는 이물 사진을 구분. 현장 작업자는 공장 품질 담당자를 뜻한다. 재검사는 의심 제품을 다시 확인하는 운영 제안이다. 실제 출하나 생산성 효과는 측정하지 않음. 근거: docs/19 9.9절, docs/20 18절, reports/common_epoch_20261004/evaluation/.